## Slide 1
基於變分自編碼器之軸承故障無監督異常偵測研究
Unsupervised Bearing Fault Detection Using Variational Autoencoder with KL-Regularised Latent Normal Manifold
CWRU 資料集
VAE
KL 散度
無監督學習
異常偵測
AUC = 1.0000
【摘要 Abstract】
本研究提出一種基於變分自編碼器（VAE）的無監督軸承故障異常偵測方法。以凱斯西儲大學（CWRU）軸承振動資料集為實驗對象，模擬真實工廠場景中資料嚴重不平衡的條件（正常資料佔 79.5%），VAE 僅使用正常振動訊號進行訓練，透過 KL 損失函數將正常資料的潛在表示壓縮至標準常態分布 N(0,I) 空間。當故障訊號輸入時，因超出正常流形範圍而產生顯著偏高的重建誤差（正常/故障誤差比達 5.2 倍），實現零標籤需求的精準異常偵測。5 折交叉驗證結果顯示 AUC-ROC 全數達到 1.0000。
§1 研究動機與目的
軸承故障是旋轉機械最常見的失效原因之一，約佔機械設備維護成本的 40%。傳統監督式學習需大量故障標籤，但實際工廠中故障事件極為罕見且標注成本昂貴。 本研究目標：建立一種不依賴故障標籤的純無監督異常偵測系統，透過學習正常軸承訊號的潛在分布，使任何偏離「正常流形」的訊號均可被自動識別為潛在故障。
§2 CWRU 軸承資料集
參數
數值
軸承型號
SKF 6205 深溝球軸承
採樣頻率
12,000 Hz
故障製造法
電火花加工（EDM）
故障尺寸
0.007" / 0.014" / 0.021" 直徑
負載條件
0–3 HP（1720–1797 RPM）
故障類型
正常 / 內圈 / 滾動體 / 外圈
檔案數量
40 個 .mat 檔案
§3 資料前處理
① 滑動視窗：大小 1,024 點（≈85 ms）、步長 512 點（50% 重疊） ② 工廠分布模擬：保留全部正常片段（3,310）， 隨機抽取 10% 故障片段（852），反映真實工廠不平衡狀況 ③ Z-Score 正規化：每片段獨立標準化（μ=0，σ=1）
§4 時域振動訊號比較
四類訊號在時域上呈現明顯差異： 正常訊號振幅小且規律；故障訊號振幅偏大， 外圈故障（紫）可見明顯週期性衝擊現象。
§5 研究方法：VAE 架構設計
採用一維卷積 VAE，由編碼器、重參數化採樣層與解碼器三部分組成。編碼器將 1,024 維振動片段壓縮至 32 維潛在向量，並輸出均值 μ 與對數方差 logσ²；解碼器從潛在向量重建原始訊號。
編碼器 Encoder
輸入：(B, 1, 1,024)
Conv1d 1→16 k=7 stride=2 → (16, 512)
Conv1d 16→32 k=5 stride=2 → (32, 256)
Conv1d 32→64 k=3 stride=2 → (64, 128)
Conv1d 64→128 k=3 stride=2 → (128, 64)
攤平 Flatten → 8,192
全連接 FC 8192→256 ReLU
輸出：μ(32) & logσ²(32)
潛在空間 Latent Space
重參數化：z = μ + ε·exp(0.5·logσ²)
ε ~ N(0, I) （訓練時採樣，推論時用 μ）
損失函數：L = MSE(x,x̂)×1024
+ β·KL(q(z|x) ‖ N(0,I))
KL = -½·Σ(1+logσ²−μ²−σ²), β=1.0
解碼器 Decoder
輸入：z(32)
全連接 FC 32→256 ReLU
全連接 FC 256→8,192 ReLU
重塑 Reshape → (128, 64)
ConvT 128→64 k=3 s=2 → (64,128)
ConvT 64→32 k=3 s=2 → (32,256)
ConvT 32→16 k=5 s=2 → (16,512)
ConvT 16→1 k=7 s=2 + Tanh → (1,1024)
§6 訓練策略
• 僅以正常振動訊號訓練 VAE（無監督） • 5 折交叉驗證（KFold, shuffle=True） • Adam 最佳化器，lr=1×10⁻³，weight_decay=1×10⁻⁵ • ReduceLROnPlateau 學習率調度（patience=10） • 早停法：patience=20，Fold 5 於第 60 epoch 停止 • 批次大小：64，最大訓練次數：100 • 硬體：Apple MPS（Metal Performance Shaders）
§7 FFT 頻域分析
故障訊號在頻域出現明顯諧波峰值， 正常訊號頻譜相對平坦乾淨。
§8 STFT 時頻譜分析
時頻圖顯示故障訊號具有週期性能量聚集現象， 正常訊號時頻分布均勻。
§9 t-SNE 特徵空間分析
原始訊號特徵空間中，故障與正常訊號已具備部分可分性，VAE 潛在空間可進一步強化此分離。
§10 訓練曲線（最佳 Fold 1）
總損失由 1,172 快速收斂至 176；KL 損失穩定於 3.79，顯示潛在空間已收斂至 N(0,I) 先驗分布。
§11 5 折交叉驗證結果
5 折實驗中每一折 AUC-ROC 均達 1.0000，驗證損失穩定（342.61±3.72），模型具備良好泛化能力。
§12 重建誤差分布分析
正常訊號重建誤差均值 0.2007，故障訊號為 1.0493（約 5.2 倍）。兩類分布完全不重疊，P95 閾值 0.4778 可無誤差分割。
§13 ROC 曲線
ROC 曲線貼頂角，AUC = 1.0000，達成完美異常偵測。 閾值 0.4778 下，假陽性率（FPR）= 0，真陽性率（TPR）= 1。
§14 潛在空間視覺化
正常資料（藍）形成符合 N(0,I) 先驗的環形分布，故障資料（紅/橙/紫）聚集於中心，落在正常流形之外。
§15 結論
K-Fold AUC-ROC
1.0000 ± 0.000
最終 AUC-ROC
1.0000
正常重建誤差 μ ± σ
0.2007 ± 0.0950
故障重建誤差 μ ± σ
1.0493 ± 0.0103
誤差倍率
約 5.2 倍
異常偵測閾值（P95）
0.4778
本研究驗證 VAE 結合 KL 正則化可在完全無監督條件下，達成軸承故障的完美異常偵測（AUC=1.0000）。方法適用於真實工廠不平衡資料場景，無需任何故障標籤。
【參考文獻】 [1] Smith, W.A. & Randall, R.B. (2015). Rolling element bearing diagnostics using the Case Western Reserve University data. Mech. Syst. Signal Process., 64–65, 100–131. [2] Kingma, D.P. & Welling, M. (2014). Auto-Encoding Variational Bayes. ICLR 2014. [3] Loparo, K.A. Case Western Reserve University Bearing Data Center. https://engineering.case.edu/bearingdatacenter
資料集：Case Western Reserve University Bearing Data Center · 框架：PyTorch · 硬體：Apple MPS · 程式碼：/Users/guset/deep/cwru_vae/